Zadatci za ponavljanje: - struja 2. dio

1. U strujnom krugu prikazanom na sl., otpornik  
      6 Ω spojen je na izvor napona 6 V. Kolika je struja ? (3)

2. U drugom strujnom krugu na slici, dodana su dva

otpora od 3  Ω. Kolika je struja u strujnom krugu ? (4)

3. Na slici je prikazan strujni krug. Koliku će vrijednost   
     pokazati ampermetri A1 i A2  , ako su  otpori jednaki R1 = R2  = 3 ( (4)

4. Žaruljom pri naponu od  220 V prolazi struja 118 mA. Koliki je otpor žarne  niti? (3)

5. Kolika struja prolazi žaruljom otpora 880 Ω kada je priključena na napon od 220 V? (3)

6. Ako su nam ruke mokre, od jedne do druge ruke kroz tijelo otpor je oko 1 kΩ. Koliki nas napon može ugroziti ako je već struja od 35 mA smrtonosna? (3)

7. Koliki je otpor ako ampermetar pokazuje struju jakosti 0.5A a voltmetar

napon 200V? (3)

- Električni grijač otpora 3kΩ spojen na gradsku mrežu. Izračunajte struju koja prolazi kroz grijač te snagu grijača. (4)

9. Izračunaj koliki rad obavi električna žarulja snage 100W priključena na gradsku mrežu 1h. Koliko će koštati račun ako ta ista žarulja radi 5 sati dnevno, za mjesec uzmi 30 dana, a 1 kWh iznosi 0,70 kn? (4)

10.  U strujnom krugu 2 jednake žaruljice svaka otpora 5 Ω spojene su kao na shemi. Spojene su cijeli dan. Struja koja prolazi ampermetrom je  200 mA .  (5)

a) Koliki je ukupni otpor strujnog kruga?

b) Koliki napon pokazuje voltmetar?

c) Kolika je snaga strujnog kruga?

d) Koliki rad obave žaruljice ako svijetle cijeli dan?

e) Koliko naboja teče cijelim strujnim krugom tokom 10 min?

11. U strujnom krugu 2 jednake žaruljice otpora 5 Ω spojene su kao na shemi. Spojene su cijeli dan. Struja koja prolazi ampermetrom je  200 mA .   (5)

a) Koliki je ukupni otpor strujnog kruga?

b) Koliki napon pokazuje voltmetar?

c) Kolika je snaga strujnog kruga?

d) Koliki rad obave žaruljice ako svijetle cijeli dan?

e) Koliko naboja teče cijelim strujnim krugom tokom 5 min?

Rješenja:

- I=1 A

- R= 6Ω   I=1 A

- R=3/2=1.5 Ω   I1=4 A    I2=2 A

- R= 1864 Ω

- I=0,25 A

- U= 0,035 V

- R=400 Ω

- I=0,073 A

- I= 0,45 A   W= 360 000J

- a)R= 2,5 Ω

b) U=0,5 V

c) P=0,1 W

d) W=8640 J

e) Q= 120 C

- a)R= 10 Ω

b) U=2 V

c) P=0,4 W

d) W=34560 J

e) Q= 60 C